УДК 621.317

О ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ТЭЦ НА ОСНОВЕ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Г.Ж. Даукеев, В.Д.Огай

Алматинский институт энергетики и связи

Предлагается дифференцированный принцип формирования тарифа на тепловую энергию при комбинированном производстве на основе эксерге-тического метода. Топливная составляющая в тарифе любого теплового потока определяется пропорционально эксергии, а условно-постоянные затраты распределяются пропорционально доли энергии каждого потока.

Существующие методы формирования тарифа на тепловую энергию базируются на основе физического метода распределения затрат топлива на тепловую и электрическую энергию при их комбинированном производстве.

Учитывая, что топливная составляющая в себестоимости тепловой энергии может достигать значительную величину, то и тариф на тепловую энергию получается достаточно высоким.

Нами предлагается дифференцированный принцип формирования тарифа, основанный на эксергетическом методе распределения затрат топлива на электрическую и тепловую электроэнергию при их комбинированном производстве. Метод подробно изложен в работе [1, 2]. По эксергетическому методу величина расхода топлива на тепловую энергию зависит от эксергии потока тепла, т.е. параметров тепловой энергии или качественных показателей ценности теплового потока.

Для наглядности рассмотрим два примера.

ТЭЦ-А: выработка электроэнергии – W1; полезный отпуск с шин – Wo1; отпуск пара с давлением Рп1 технологическим потребителям – Dп1; отпуск тепла теплофикационного отбора – Qт1; отпуск тепла паром ухудшенного вакуума конденсаторов – Qк1; отпуск тепла пиковыми водогрейными котлами – Qпвк; прямой отпуск тепловой энергии от паровых котлов – Qпк.

ТЭЦ-Б: без котлов, отпускающих пар непосредственно потребителю и без водогрейных котлов.

Суммарный отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-А

+ Qпк, (1)

где Qп1 – отпуск тепла паром производственных отборов.

По эксергетическому методу расход топлива на отпуск каждого вида теплового потока определяется пропорционально эксергии соответству-ющего потока. Так расход топлива, относимый на отпуск тепловой энергии пара производственных отборов, будет определяться:

, (2)

где Вкп – расход топлива по комбинированному циклу ТЭЦ-А,

Вкп =Втэц-Впвк-Впк (3)

Втэц – общий расход топлива на ТЭЦ-А;

Впвк – расход топлива пиковыми водогрейными котлами;

Впк – расход топлива паровыми котлами, отпускающими пар непосредственно потребителю.

Расходы топлива, относимые на отпуск тепловой энергии пара производственных, теплофикационных отборов, отработанного в конденсаторе и производство электроэнергии соответственно определяются:

(4)

Коэффициенты распределения (доли топлива, относимые на отпуск соответствующего вида энергетического потока) определяются:

, (5)

где Еi1 - эксергия потока пара производственных отборов, пара теплофикационных отборов, отработанного пара в конденсаторах турбин и пара, идущего на производство электрической энергии в количестве W1.

Е1=Еп1+ Ет1+ Ек1+Еw1,-суммарная эксергия комбинированного цикла.

Потоки эксергии вычисляются по [2].

Топливная составляющая затрат себестоимости по видам энергий определяется пропорционально коэффициентам распределения:

, (6)

где Стоп1 – топливная составляющая затрат комбинированного производства, определяемая как

Стоп = ВкпЦтоп1 , (7)

Цтоп1 – цена единицы топлива на ТЭЦ-А.

В себестоимости есть еще одна составляющая затрат, которая зависит от расхода топлива – это плата за выбросы. Плата за выбросы аналогично топливной составляющей будет:

, (8)

где Пвыб1 = Птэц–Ппвк–Ппк, - плата за выбросы, относимые к комбинирован-ному производству;

Ппвк, Ппк - соответственно плата за выбросы от пиковых водогрейных котлов и паровых котлов, отпускающих пар напрямую потребителям.

Остальные затраты в себестоимости, не зависящие от расхода топлива можно распределить пропорционально доли энергии каждого потока.

Суммарная энергия комбинированного производства ТЭЦ-А равна:

Э1=0,86W1+Qп1+Qт1+Qк1 . (9)

Тогда доли энергии производственного, теплофикационного, отработанного в турбине пара и электрической энергии, в общем, составят:

. (10)

Постоянная составляющая затрат себестоимости по видам энергии определяется пропорционально их долям (10)

Спост,i1=эi1Cпост1 , (11)

где Спост1 – постоянные затраты по комбинированному циклу.

Полная себестоимость каждого вида энергии складывается из следующих составляющих:

. (12)

Поскольку в энергетике Казахстана тарифы рассчитываются на основе затратных методов, то по видам тепловой энергии и электроэнергии тарифы будут:

Тi1 = ci1(1+Ri1) , (13)

где Ri1 –норма рентабельности для отпускаемой тепловой энергии производственного, теплофикационного, отработанного пара в конденсаторе и электроэнергии.

При отпуске производственного пара с общего коллектора тариф на этот вид тепловой энергии усредняется за счет объединения затрат по комбинированному циклу и от отдельных паровых котлов

Тоб,п1=cоб,п1(1+Rоб,п1) , (14)

где Rоб,п1 – норма рентабельности при отпуске пара с общего коллектора,

cоб,п1 – удельная себестоимость совместного отпуска производствен-ного пара.

Тариф на тепловую энергию горячей воды можно рассчитывать по совместным затратам (на подогрев в коденсаторах, бойлерах и ПВК):

Тоб,т1=соб,т1(1+Rоб,т1), (15)

где Rоб,т1 – норма рентабельности при отпуске тепловой энергии с горячей водой, подогретой в конденсаторах, бойлерах и водогрейных котлах;

cоб,т1 – удельная себестоимость тепловой энергии, отпускаемой с горячей водой при подогреве в конденсаторах, бойлерах и водогрейных котлах.

Для ТЭЦ-Б все расчеты упрощаются – отсутствуют составляющие по паровым и водогрейным котлам.

Для наглядности результаты расчета себестоимости и тарифа различных видов тепловой энергии для ТЭЦ-А и ТЭЦ-Б по эксергетическому методу представлены на рис.1.

Себестоимость и тариф на любой вид тепловой энергии на ТЭЦ-А дешевле, поскольку здесь отсутствует конденсационная выработка электроэнергии. Несмотря на наличие водогрейных котлов и непосредственный отпуск пара от паровых котлов, на ТЭЦ-А происходит

Рис.1.

удешевление тепловой энергии за счет более низких параметров свежего

пара, производственного и теплофикационного отбора.

Сравнение среднего тарифа на тепловую энергию по физическому и эксергетическому методу (рис.2) показывает, что и на ТЭЦ-А и на ТЭЦ-Б по эксергетическому методу тепло дешевле, чем по физическому.

Снижение топливной составляющей в тепловой энергии приведет к её увеличению в электрической энергии при их комбинированном производстве, т.е. к увеличению себестоимости и тарифа последней. Однако увеличение тарифа на электроэнергию менее обременительно для социально незащищенной части населения, т.к., во-первых платежи за электроэнергию несоизмеримо меньше, чем за тепло, во-вторых расход электроэнергии поддается регулированию, (уменьшению) в отличии от тепла, в частности идущего на отопление.

Увеличение среднего тарифа на электроэнергию стимулирует потребителей к использованию энергосберегающих технологий, а энергопроизводителей - к внедрению многотарифного учета.

Эксергетический метод, в отличии от физического отражает действительную картину затрат топлива на электрическую и тепловую энергию при их комбинированном производстве.

Список литературы

- Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. Под ред. В.М.Бродянского. –М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

- Даукеев Г.Ж., Огай В.Д. Эксергетический метод распределения расходов топлива на электрическую и тепловую энергию // Проблемы реформирования рынка электрической энергии в Казахстане: Сб. тр. по материалам совместного научно-практического семинара.-Ч.I. –Алматы АИЭС, 1998.-с 49 - 55